## Slide 3
RİSK YÖNETİMİ, DEĞERLENDİRİLMESİ
VE
METODOLOJİLERİ
7
Notes: 3
3

## Slide 4
KONU BAŞLIKLARI
KONU BAŞLIKLARI | 
RİSK YÖNETİMİ, DEĞERLENDİRİLMESİ VE METODOLOJİLERİNE GİRİŞ RİSK YÖNETİMİ Risk Yönetiminin Faydaları RİSK DEĞERLENDİRME Kanunlarda Risk Değerlendirme Risk Analiz Ekibi Risk Kontrol Adımları Dokümantasyon Risk Değerlendirmesinin Gözden Geçirilmesi ve Yenilenmesi | RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ Kontrol (Check) Listeleri Hata Türleri ve Etki Analizi (FMEA) Tehlike ve İşletebilme Analizi (HAZOP) Hata Ağacı Analizi (FTA) Olay Ağacı Analizi Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP)

## Slide 5
YÖNETİM SİSTEMLERİ
İş yerleri, sürdürülebilir iş yeri tanımlaması açısından faaliyetlerini gözden geçirme gereksinimini duymaktadır. Bu gereksinim sağlıklı ve güvenli iş yeri yönetimi için kaçınılmazdır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve akabinde çıkarılmış olan yönetmelik hükümlerine bağlı olarak tüm iş yerlerinin faaliyetlerinin yaratacağı tehlike ve risk kavramlarının görülür hâle getirilmesi, yönetilebilir olmasının sağlanması ve etkisinin azaltılması beklenmektedir. Bu beklenti, can güvenliği açısından son derece önemlidir.
Mesleki risklerin değerlendirilmesinde temel amaç, çalışanların sağlığının korunması ve güvenliklerinin sağlanmasıdır. Risk değerlendirme ve risk yönetimi, iş ile ilgili faaliyetlerden kaynaklanan ve çalışanlara, çevreye olabilecek olası zararların en aza indirilmesine yardım etmek amacındadır. Risk yönetimi aynı zamanda işinizin verimli ve rekabet edebilir olmasına katkı sağlayacaktır.

## Slide 6
RİSK YÖNETİMİ
Risk yönetimi, işletmelerin işlevleri sırasında ortaya çıkabilecek risklerin önceden dikkatli bir biçimde ve ayrıntıları ile tanımlanıp değerlendirilmesi ve bu riskleri minimize edecek veya tam olarak ortadan kaldıracak önlemlerin alınması olarak tanımlanabilir. Risk yönetimi, organizasyonun bu konudaki gösterdiği ve arkasında durduğu ve aldığı kararın veya alacağı kararın ayrılmaz bir parçasıdır.
Risk yönetimi hızlı kararlar ve faaliyetlerle sürekli olarak risklerin belirlendiği, hangi risklerin öncelikle çözümlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği, risklerle başa çıkmak için stratejiler ve planların geliştirilerek uygulandığı bir sistematiktir.

## Slide 7
RİSK YÖNETİMİ
Belirsizlikleri ve belirsizliğin yaratacağı olumsuz etkileri, kabul edilebilir düzeye indirgemeyi hedefleyen bir disiplindir. Risklerin probleme ya da tehlikeye dönüşmeden belirlenmesi ve en aza indirgenmesi, faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesini kapsar. Risk yönetiminin temel hedefi, karar verme mekanizmaları için riskleri görünür ve ölçülebilir hâle getirmek, subjektifliği azaltmaktır.
Risk yönetiminin en önemli amacı, iş kazaları ve meslek hastalıklarını oluşturan nedenler ve bunları etkileyen faktörler ile ilgili mümkün olan en geçerli ve doğru bilgiyi toplayarak tehlikelerin ortaya çıkarılması ve kontrol önlemlerini belirlemek için bir güvenlik ağı kurmaktır.

## Slide 8
RİSK YÖNETİMİNİN FAYDALARI
İş sağlığı ve güvenliği risk yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili karar alacak yöneticilere yapılandırılmış sistematik bir yaklaşım sağlar. İş sağlığı ve güvenliği kanununun, risk yönetimi prensiplerinin üzerine inşa edildiğini görmekteyiz. İş sağlığı ve güvenliği kanunu önleyici yapısı gereği, önleyici sistemlerin
Devlet Açısından Faydaları
• Tarafların katılımı ile devlet yükünün azalması
• Denetim kolaylığı
• Sürekli gelişme
• Uluslararası İSG yönetim sistemine hazırlık
• Düzenli veri akışının sağlanması
• Kayıpların azalması
• Risk kültüründe gelişme

## Slide 9
RİSK YÖNETİMİNİN FAYDALARI
İş sağlığı ve güvenliği risk yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği konuları ile ilgili karar alacak yöneticilere yapılandırılmış sistematik bir yaklaşım sağlar. İş sağlığı ve güvenliği kanununun, risk yönetimi prensiplerinin üzerine inşa edildiğini görmekteyiz. İş sağlığı ve güvenliği kanunu önleyici yapısı gereği, önleyici sistemlerin
Devlet Açısından Faydaları
• Tarafların katılımı ile devlet yükünün azalması
• Denetim kolaylığı
• Sürekli gelişme
• Uluslararası İSG yönetim sistemine hazırlık
• Düzenli veri akışının sağlanması
• Kayıpların azalması
• Risk kültüründe gelişme

## Slide 10
RİSK YÖNETİMİNİN FAYDALARI
Çalışanlar Açısından Faydaları
• Haberdar olma imkanı
• Sorumlulukların belirlenmesi
• Kayıtlara ulaşabilme imkanı
• Bütün çalışanları kapsaması
• Kuralların önceden belirlenmesi
• Proaktif yaklaşım ve sürekli gelişim
• Acil durum hazırlığı

## Slide 11
RİSK YÖNETİMİNİN FAYDALARI
İşveren Açısından Faydaları
• Tehlike ve risklerini önceden görebilme
• Uluslararası saygınlık, geçerlilik ve olumlu imaj
• Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlık
• Alınan önlemlerle kayıpların azaltılması
• Sorumlulukların-görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı
• Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı
• Çalışanların ve toplumun iyileştirilmesini
• Kaynakların etkin tahsisi ile katma değer artışı
• Yönetimin bilgi kalitesinin iyileşmesi, yasalarla uyum

## Slide 12
RİSK DEĞERLENDİRME
İş yerinde risk değerlendirme yükümlülüğü ilgi yönetmelikçe işverene verilmiştir. Bu doğrultuda İşveren, işçilerin sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacına yönelik olarak özel risklerden etkilenecek çalışanların durumunu da dikkate alacak şekilde işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.
Risk analizi: Öncelikle tespit edilmiş olan tehlike veya tehlike kaynaklarının her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek muhtemel riskler ve bu risklerden kimlerin, nelerin, nasıl, hangi sıklıkta ve şiddette zarar görebileceği, toplanan bilgi ve verilerle birlikte uygun yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir. Analiz edilen riskler derecelendirilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne göre önem ve öncelik sıralamasına tabi tutularak yazılı hale getirilir.

## Slide 13
KANUNLARDA RİSK ANALİZİ (6331 MADDE 10)
(1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu.
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi.
c) İşyerinin tertip ve düzeni.
ç) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu.
(2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
(3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
(4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.

## Slide 14
KANUNLARDA RİSK ANALİZİ (4857 MADDE 78)
Bu maddeye göre çıkartılmış yönetmeliklerin çoğunda, işverenlere işyerlerinde Risk Değerlendirmesi yapma ve alınan sonuçlara göre gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirlenme zorunluluğunun getirilmiştir.
Bu kanuna göre iş kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

## Slide 15
İSG RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden; risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 29.12.2012 tarihli Resmî Gazete’de28512 sayısı ile yayınlanan “İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” 6 ana başlık altında toplanmıştır:
Risk Değerlendirmesi ekibinin kurulması
Tehlikelerin tanımlanması
Risklerin belirlenmesi ve analizi
Risk kontrol adımları
Dokümantasyon
Risk değerlendirmesinin yenilenmesi

## Slide 16
İSG RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin “Risk değerlendirmesi
ekibi” başlıklı 6 ncı maddesinde risk değerlendirmesinin;
(1) İşverenin oluşturacağı bir ekip tarafından gerçekleştirileceği, ekipte aşağıda belirtilen kişilerin bulunması gerektiği belirtilmiştir.
Risk Analiz Ekibi;
İşveren veya işveren vekili (temsilcisi)
İş güvenliği uzmanı (A, B, C Sınıfı)
İşyeri hekimi
İşyerindeki işçi temsilcileri
İşyerindeki destek elemanları
İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar
İhtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlar

## Slide 17
RİSK KONTROL ADIMLARI
Risklerin kontrolünde şu adımlar uygulanır;
a) Planlama; Değerlendirilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.
b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması; Kontrol edilecek risk için, önleyici-koruyucu nitelikte yaklaşıma, tehlikelerin kaynağında önlenmesine ve toplu koruma prensiplerinin uygulanmasına öncelik verilmelidir.
c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanması; İşyerinde analiz edilen risklerin kontrolü için kararlaştırılan önleyici ve koruyucu tedbirlerin iş ve işlem basamakları ve öncelikleri belirlenerek ve gerekli eylem planları hazırlanarak uygulamaya konulur. Önleme eylem planında yapılacak işlem, işlemi yapacak kişi ya da bölüm, sorumlu kişi yada bölüm, başlama ve bitiş tarihi gibi bilgiler yer alır,
ç) Uygulamaların izlenmesi; Hazırlanan önleme eylem planlarının uygulama adımları düzenli olarak takip edilir, denetlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilerek gerekli önleyici ve düzeltici işlemler tamamlanır.
d) Raporlama; Yapılan risk değerlendirme çalışmaları bir rapor haline getirilir.
e) Gözden geçirme; Gözden geçirmede, eylem planı çerçevesinde tamamlanmış olan önleyici ve düzeltici işlemlerin etkinliği takip edilir.

## Slide 18
DOKÜMANTASYON
(1) Risk değerlendirmesi asgarî aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde dökümante edilir:
a) İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı,
b) Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri ve varsa iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminin unvan ve Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri,
c) Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi,
ç) Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı,
d) Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler,
e) Tespit edilen riskler,
f) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler,
g) Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları,
h) Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi.
(2) Risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır.

## Slide 19
RİSK DEĞERLENDİRMESİNİN YENİLENMESİ
(1) Risk değerlendirme çalışmaları, aşağıdaki durumlarda yenilenecektir.
a) İşyerindeki binalarda yapılan değişiklik sonrasında,
b) İşyerinde yapılan teknoloji ve ekipman değişikliği sonrasında,
c) Üretim yöntemindeki önemli değişiklikler olması sonrasında,
ç) İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
d) Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılmış olması,
e) Çevreden kaynaklanan ve işyeri genelini etkileyen yeni bir tehlikenin ortaya çıkması,
f) İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılan teftişlerde gerekli görülmüş olması,
g) Risk değerlendirme raporunda belirtilmiş olması.
(2) Yapılmış olan risk değerlendirmesi;
• Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en fazla iki yıl,
• Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en fazla dört yıl,
• Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en fazla altı yıl, süreyle geçerlidir.

## Slide 20
RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ
Risk analizi yöntemlerini kullanan iki ana yaklaşım vardır.
Bunlar nitel (kalitatif) ve nicel (kantitatif) yaklaşımlardır.
Analizi istenen koşulların durumuna göre her iki yöntemin de birlikte kullanıldığı yani yarı-niceliksel (yarı-kantitatif) yöntemler de kullanılabilir.
Nicel risk analizinde, riskin hesaplanmasında sayısal yöntemlerden faydalanılır. Riskin meydana gelme olasılığı ve meydana geldikten sonraki etkisinin ne olacağına dair veriler için sayısal değerler kullanılır. Bu değerler, matematiksel ve mantıksal metotlar ile analiz edilip risk skorları bulunur.
Nitel risk analizlerinde ise, risk hesaplanırken ve ifade edilirken numerik değerler yerine tanımlayıcı değerler kullanılmaktadır.

## Slide 21
RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ
Şiddet (Önem) puanlaması aşağıdaki şekilde olabilir:
• Çok önemli: Ölüm, yaralanma veya uzun süreli hastalık/sakatlıklara sebep olacaktır.
• Ciddi: Yaralanmalar, hastalıklar ve kısa süreli sakatlıklara sebep olacaktır.
• Hafif: Diğer tüm yaralanmalar ve hastalıklara sebep olur.
Tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ise aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir:
• Yüksek: Ortaya çıkacağı kesindir.
• Orta: Sıklıkla meydana gelecektir.
• Düşük: Nadiren ortaya çıkacaktır.

## Slide 22
RİSK DEĞERLENDİRME METODOLOJİLERİ
Tüm dünyada uygulanan risk değerlendirme teknikleri araştırıldığında 100’den fazla yöntem bulunduğu görülmektedir. Bu metotları birbirinden ayıran en önemli fark ise risk değerini bulmak için kullandıkları kendilerine özgü metotlardır. Biz dersimizde ağırlıklı olarak kullanılan metotları anlatacağız.
Kontrol (Check) Listeleri
Normal Sistemden Sapma ve Etkileri Analizleri (Failure Modes and Effects Analaysis -(FMEA))
Tehlike ve ÇalışılabilirlikAnalizi (Hazard and OperabilityStudies-(HAZOP))
Hata Ağacı Analizi (Fault Teree Analaysıs-(FTA))
Kaza Sonuç Analizi (Event TreeAnalaysıs-(ETA))
Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (Hazard Analaysıs and Critical Control Points-HACCP)

## Slide 23
TEŞEKKÜR EDERİM
“SAFETY FIRST” is “SAFETY ALWAYS”